## Slide 1
  数字逻辑与数字系统
( 2021-2022 第一学期（秋季）)
计算机类本科生授课内容
主讲：黄智濒
北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）
联系方式：QQ群： 558608839
教三楼1017

## Slide 2: 第七章 数字系统
第一节 数字系统的基本概念
第二节 数据通路
第三节 自顶向下的设计方法
第四节 小型控制器的设计
第五节 微程序控制器的设计

## Slide 3: 第一节 数字系统的基本概念
数字系统的概念
数字电路与数字系统的设计方法
第七章 数字系统

## Slide 4: 第七章 数字系统\第一节 数字系统的基本概念
数字系统
  指交互式的以离散形式表示的具有信息处理、传输、存储任务信息能力的逻辑子系统的集合物。
存储:信息通过空间进行移动
传输:信息通过时间进行“搬运
处理:信息按运算规则通过变更已给信息来形成新的信息
控制器
“处理”器
输入输出接口
存储器
控制器
“处理”器
管理各个子系统按规定顺序协同工作
由逻辑子系统组成，具有计数、寄存、译码、运算等功能
输入输出接口
系统与外界交换信息
存储器
存储数据和各种控制信息
有没有控制器是数字系统的关键
功能部件
功能部件

## Slide 5
第七章 数字系统\第一节 数字系统的基本概念
数字系统_单片机

## Slide 6
第七章 数字系统\第一节 数字系统的基本概念
药片装瓶计数演示系统

## Slide 7
第七章 数字系统\第一节 数字系统的基本概念
数字电路与数字系统的设计方法
数字逻辑电路
要求
真值表卡诺图状态表状态图
化简
数字逻辑电路设计
自下而上
数字系统
要求
最上层系统设计
划分
若干子系统
若干功能块
划分
设计控制器
时序机
简单的模块
自上而下
From top to down

## Slide 8
第七章 数字系统\第一节 数字系统的基本概念
数字电路与数字系统的设计方法
概念设计
芯片
逻辑描述
综合
子系统功能描述
系统划分
系统设计和描述
系统验证
功能验证
逻辑验证
设计者
电子系统设计自动化 EDA
Electronic Design Automation

## Slide 9
第七章 数字系统\第一节 数字系统的基本概念
数字电路与数字系统的设计方法
智能仪表设计
系统
…
…
输出
输入
数据采集
数据处理
数据显示
数据打印
控 制
输出
输入
数据采集
数据处理
数据显示
数据打印
控 制
输出
输入
ALU
A
M
I/O接口
C
C
C
C
控制信号

## Slide 10: 第二节 数据通路
总线的概念
与总线的连接方式
第七章 数字系统

## Slide 11: 第七章 数字系统\第二节 数据通路
总线：通过数据传送通路进行归并，将多个信息源分时传送数据流到多个目的地的传输通路。
与总线的连接方式
单向总线
双向总线
始端与终端固定不变，信息只能从始端传向终端。
信息的始端和终端是相对的。
MUX
A0
D0
D1
D2
D3
A1
Y
R1+R2→R3
1、多路选择器结构

## Slide 12: 第七章 数字系统\第二节 数据通路
总线
与总线的连接方式
2、三态门方式
D
D
G
1、多路选择器结构

## Slide 13: 第七章 数字系统\第二节 数据通路
总线
与总线的连接方式
D
D
G
=0
3、双向数据结构
C1、C2不能同时有效！
数据方向
=1
数据方向
2、三态门方式
1、多路选择器结构

## Slide 14: 第七章 数字系统\第二节 数据通路
总线
与总线的连接方式
数据通路
Ri+Rj→ Ri
RAM→ Ri
Ri → RAM
Ri + RAM →Ri

## Slide 15: 第三节 自顶向下的设计方法
数字系统的设计任务
算法流程图
第七章 数字系统

## Slide 16: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
自顶向下的数字系统的设计任务主要包括下列几部分：
（１）对设计任务进行分析，根据课题任务，把所要设计的系统合理地划分成若干子系统，使其分别完成较小的任务。
（２）设计系统控制器，以控制和协调各子系统的工作。
（３）对各子系统功能部件进行逻辑设计。

## Slide 17: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
设计一个简单的８位二进制无符号数并行加法运算器，使之能完成两数相加并存放累加和的要求。
例
对这样一个简单的数字系统，根据所提出的要求，它需要：
1.一个８位的加法器，用来完成两个数相加的操作；
2.两个８位寄存器，分别存放加数和被加数；
3.一个８位寄存器，存放求和结果。
4.由１位标志触发器构成的寄存器，存放进位标志
但是进一步分析发现：由于在相加之前，结果寄存器是闲置的，而求和结果出来后，加数或被加数已无保留的必要，因而三个寄存器中可省去一个寄存器，只需两个８位寄存器，其中一个既作为被加数（或加数）的暂存，又作为存放结果的寄存器。
由于一个寄存器两用，需要增加一个通路开关。

## Slide 18: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
设计一个简单的８位二进制无符号数并行加法运算器，使之能完成两数相加并存放累加和的要求。
例
因此，得出基本框图
图中，
寄存器A存放加数
寄存器B存放被加数（结果）
寄存器C由１位标志触发器组成，用来存放进位信号。
此外，还需要设置一个控制器以协调加法操作过程。
这样，并行累加求和的运算器粗略地划分为五个子系统和一个控制器。

## Slide 19: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
设计一个简单的８位二进制无符号数并行加法运算器，使之能完成两数相加并存放累加和的要求。
例
因此，得出基本框图
控制算法：

## Slide 20: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
数字系统的设计核心是控制器的设计
控制算法：控制器对被控对象的控制关系。把控制算法分离出来就是明确这种控制关系。
算法状态机（简称ASM）本质上是一个有限状态机，主要用于同步系统。
把非常复杂的控制器的控制过程用框图式的流程图—(算法流程图) 表示出来-----ASM理论
ASM = Algorithmic State Machine
数字系统的设计任务
1、对任务进行分析、合理划分若干子系统。
2、设计系统控制器，从而协调各子系统的工作。
3、对各子系统进行逻辑设计。

## Slide 21: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
算法流程图(ASM图)
ASM图符号
101
X→IN
0→AC
Sr =1
abc
状态名称
状态编码
操作内容
用ASM图描述控制器的控制过程
状态框

## Slide 22: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
算法流程图由下列几种基本图形组成：
ASM图符号
X
1
0
(C)
(A)
(B)
X1X2
00
(P)
(W)
(V)
(Y)
(S)
01
11
10
分支框
X
1
0

## Slide 23: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
ASM图符号
X
输出内容
(Q)
(P)
(R)
1
0
在某条件满足时输出
条件输出框

## Slide 24: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
算法流程图的例子：
B
D
C
A
例1
X1
1
0
X3
0
1
X2
1
0
A
B
C
D
状态流程图
算法流程图
/算法状态机（ASM）

## Slide 25: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
算法流程图的例子：
例2
S2
S1
S3
X/Z
0/0
1/0
0/0
1/0
0/1
1/0
S1
1
S2
X
X
X
0
S3
1
1
0
Z=1
0
X

## Slide 26: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
算法流程图的例子：
同步时序状态机如图所示，其中X1、X2是两个外部输入信号，Z是输出信号。将时序状态机转换为ASM图。
例3
X1X2/Z

## Slide 27: 第七章 数字系统\第三节自顶向下的设计方法
算法流程图的例子：
数字比较系统如下，首先将两个数据Ｘ存入RA和RB，再进行比较，最后将大数存入RA。画出ASM图。（连续比较）
例4
LDRB
1
0
LDRA
LDRB
CAP
A>B
控制器
比较器
A>B
RA
RB
输入X
CAP
LDRB
LDRA
数据1
数据2
是
否

## Slide 28: 作业
无
无

## Slide 29: 第四节 小型控制器的设计
控制器的概念及类型
计数器型控制器
多路选择器型控制器
定序型控制器
第七章 数字系统

## Slide 30: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
控制器的基本概念
  本质上看，控制器是一种时序逻辑电路。
  控制器设计的主要特点：性能至上。
控制执行部件
控制器
…
….
C1
C2
Cn
X1
X2
Xm
设计依据：输入信号和ASM图

## Slide 31: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
控制器的类型
  小型控制器：其结构形式有计数器型、多路选择器型、定序型等多种，适用于小型数字系统。
    计数器型
    多路选择器型
    定序型
  微程序控制器：将控制程序固化，通用性强，设计简单，结构规整，适用于大型复杂数字系统

## Slide 32: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器
计数器本身有许多不同的状态，因而各种形式的计数器均可以改造为控制器。
当控制状态数较多时，为了节省触发器数目，宜采用编码方式组成状态。
计数器型控制器的一般框图如图所示。
计数器 含有n个触发器。触发器的2n个状态以二进制编码作为状态变量，并与ASM流程图中每一个已编码的状态框一一对应。
次态输入逻辑 就是实现状态激励函数逻辑表达式。
输出译码器 对不同状态下产生的各种控制信号进行译码。
计数器型控制器

## Slide 33: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器
步骤
计数器本身有许多不同的状态，因而各种形式的计数器均可以改造为控制器。
当控制状态数较多时，为了节省触发器数目，宜采用编码方式组成状态。
计数器型控制器的一般框图如图所示。
* 根据ASM图确定存在几种状态 (n个变量可描述2n种状态)
* 将每个状态给以任意状态编码（标在状态框右上角）
* 根据输入条件及ASM图设计次态控制逻辑
* 计数状态译码后输出控制信号

## Slide 34: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
例1
如图为某一控制器的算法流程图，请设计一个计数器型控制器
状态编码的ASM流程图
1.确定ASM图有3个状态
2.给状态编码，确定触发器类型;使用2个D触发器，编码方式，最多可以记录4个状态，进行状态编码
3.确定输入输出，X为输入，C1,C2为输出控制命令，
4.确定次态方程

## Slide 35: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
例1
如图为某一控制器的算法流程图，请设计一个计数器型控制器
状态编码的ASM流程图
1.确定ASM图有3个状态
2.给状态编码，确定触发器类型
3.确定输入输出，X为输入，C1,C2为输出控制命令
4.确定次态方程
现态 |  |  |  | 次态 |  | 
状态名 | B | A | X | 状态名 | Bn+1 | An+1
P | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0
P | 0 | 0 | 1 | Q | 1 | 1
无效 | 0 | 1 | X | P | 0 | 0
R | 1 | 0 | X | P | 0 | 0
Q | 1 | 1 | X | P | 0 | 0

## Slide 36: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
例1
如图为某一控制器的算法流程图，请设计一个计数器型控制器
状态编码的ASM流程图
4.确定次态方程
现态 |  |  |  | 次态 |  | 
状态名 | B | A | X | 状态名 | Bn+1 | An+1
P | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0
P | 0 | 0 | 1 | Q | 1 | 1
无效 | 0 | 1 | X | P | 0 | 0
R | 1 | 0 | X | P | 0 | 0
Q | 1 | 1 | X | P | 0 | 0

## Slide 37: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
例1
如图为某一控制器的算法流程图，请设计一个计数器型控制器
状态编码的ASM流程图
5.确定控制命令的方程（控制信号）

## Slide 38: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
例2
设计加法累加运算器的控制器，要求采用计数器型控制器。（初始寄存器A寄存器B已清零）

## Slide 39: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
例2
设计加法累加运算器的控制器，要求采用计数器型控制器。（初始寄存器A寄存器B已清零）
现态 |  |  | 次态 |  | 
状态名 | Q2 | Q1 | 状态名 | Q2n+1 | Q1n+1
a | 0 | 0 | b | 0 | 1
b | 0 | 1 | c | 1 | 1
c | 1 | 1 | d | 1 | 0
d | 1 | 0 | c | 1 | 1
LDA ,CLR
LDB
LDA
ADD, LDB
00
01
11
10
a
b
c
d

## Slide 40: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
例2
设计加法累加运算器的控制器，要求采用计数器型控制器。（初始寄存器A寄存器B已清零）
现态 |  |  | 次态 |  | 
状态名 | Q2 | Q1 | 状态名 | Q2n+1 | Q1n+1
a | 0 | 0 | b | 0 | 1
b | 0 | 1 | c | 1 | 1
c | 1 | 1 | d | 1 | 0
d | 1 | 0 | c | 1 | 1
LDA ,CLR
LDB
LDA
ADD, LDB
00
01
11
10
a
b
c
d
6.确定控制命令的方程（控制信号）
(电平信号控制)

## Slide 41: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
例2
设计加法累加运算器的控制器，要求采用计数器型控制器。（初始寄存器A寄存器B已清零）
LDA ,CLR
LDB
LDA
ADD, LDB
00
01
11
10
a
b
c
d
6.确定控制命令的方程（控制信号）
(电平信号控制)
1
2

## Slide 42: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
Z1=1
X
Z2=1
(Q)
(P)
(R)
1
0
3个状态-----需要2个触发器
11
10
现态 |  | 次态 |  |  | 输出 | 
Q2 | Q1 | X | Q2n+1 | Q1n+1 | Z1 | Z2
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | φ | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | φ | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | φ | 0 | 0 | 0 | 0
00
例3
已知ASM图如下，用PLA阵列和一定数量的D触发器实现。
条件分支框和输出框属于状态P
一个输入X
两个输出命令Z1Z2
两个状态变量Q2Q1
无效状态
现态 |  | 次态 |  |  | 输出 | 
Q2 | Q1 | X | Q2n+1 | Q1n+1 | Z1 | Z2

## Slide 43: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
Z1=1
X
Z2=1
(Q)
(P)
(R)
1
0
11
10
00
例3
已知ASM图如下，用PLA阵列和一定数量的D触发器实现。
条件分支框和输出框属于状态P
一个输入X
两个输出命令Z1Z2
两个状态变量Q2Q1
D触发器+PLA

## Slide 44: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
Z1=1
X
Z2=1
(Q)
(P)
(R)
1
0
11
10
00
例3
已知ASM图如下，用PLA阵列和一定数量的D触发器实现。
条件分支框和输出框属于状态P
D触发器+PLA
D1
D2
Q1
Q2
CP
Z1
Z2
×
×
×
×

## Slide 45: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
控制器的ASM图如图所示，规定使用D触发器，设计“计数器型”控制器。其中控制信号C2为脉冲控制信号，C1C3为电平控制信号。设状态周期T=T1+T2，T1用作触发器状态改变时序，T2用于C2控制信号定时。
例4
现态 |  |  | 次态 |  |  | 
 | Q2 | Q1 |  | Q2n+1 | Q1n+1 | 转移条件
S1 | 0 | 1 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s3 | 1 | 1 | 
S0 | 0 | 0 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s2 | 1 | 0 | 
S2 | 1 | 0 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s3 | 1 | 1 | 
S3 | 1 | 1 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s3 | 1 | 1 | 

## Slide 46: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
控制器的ASM图如图所示，规定使用D触发器，设计“计数器型”控制器。其中控制信号C2为脉冲控制信号，C1C3为电平控制信号。设状态周期T=T1+T2，T1用作触发器状态改变时序，T2用于C2控制信号定时。
例4
现态 |  |  | 次态 |  |  | 
 | Q2 | Q1 |  | Q2n+1 | Q1n+1 | 转移条件
S1 | 0 | 1 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s3 | 1 | 1 | 
S0 | 0 | 0 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s2 | 1 | 0 | 
S2 | 1 | 0 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s3 | 1 | 1 | 
S3 | 1 | 1 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s3 | 1 | 1 | 

## Slide 47: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
控制器的ASM图如图所示，规定使用D触发器，设计“计数器型”控制器。其中控制信号C2为脉冲控制信号，C1C3为电平控制信号。设状态周期T=T1+T2，T1用作触发器状态改变时序，T2用于C2控制信号定时。
例4
现态 |  |  | 次态 |  |  | 
 | Q2 | Q1 |  | Q2n+1 | Q1n+1 | 转移条件
S1 | 0 | 1 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s3 | 1 | 1 | 
S0 | 0 | 0 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s2 | 1 | 0 | 
S2 | 1 | 0 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s3 | 1 | 1 | 
S3 | 1 | 1 | s0 | 0 | 0 | 
 |  |  | s3 | 1 | 1 | 

## Slide 48: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器的例子
控制器的ASM图如图所示，规定使用D触发器，设计“计数器型”控制器。其中控制信号C2为脉冲控制信号，C1C3为电平控制信号。设状态周期T=T1+T2，T1用作触发器状态改变时序，T2用于C2控制信号定时。
例4
T
T1
T2
D2
D1
Q2
Q1
T1
X
T2
C1
C2
C3
计数型控制器的缺点：ASM流程图的微小变化，会牵动全局，要重新生成次态激励函数。

## Slide 49: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器
多路选择器型控制器
特点：
采用MUX作为控制器状态触发器的次态激励函数的生成电路，不仅能使控制器的设计过程标准化，而且能使整个控制器电路清晰明确。
方法：
所有MUX输出端的组合就是控制器次态（NS）的编码。而MUX的输入端则是对应所有现态（PS）的状态转移条件。

## Slide 50: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
多路选择器型控制器
方法：
所有MUX输出端的组合就是控制器次态（NS）的编码。而MUX的输入端则是对应所有现态（PS）的状态转移条件。
多路选择器型控制器
LDRB
A>B
1
0
LDRA
LDRB
CAP
00
01
11
10
a
b
c
d
现态 |  | 次态 |  |  | 
 | 编码 Q2nQ1n |  | Q2n+1 | Q1n+1 | 转移条件
a | 0 （00） | b | 0 | 1 | 
b | 1 （01） | c | 1 | 1 | 
c | 3 （11） | d | 1 | 0 | 
d | 2 （10） | c | 1 | 1 | A>B
 |  | b | 0 | 1 | A>B

## Slide 51: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
现态 |  | 次态 |  |  | 
 | 编码 Q2nQ1n |  | Q2n+1 | Q1n+1 | 转移条件
a | 0 （00） | b | 0 | 1 | 
b | 1 （01） | c | 1 | 1 | 
c | 3 （11） | d | 1 | 0 | 
d | 2 （10） | c | 1 | 1 | A>B
 |  | b | 0 | 1 | A>B
MUX2(0)=0
MUX2(1)=1
MUX2(3)=1
MUX2(2)=A>B
MUX1(0)=1
MUX1(1)=1
MUX1(3)=0
MUX1(2)=A>B+ A>B=1
D2
D1
Q2
Q1
(D2 ) (D1)
A1A0
Q2Q1
0
1
2
3
0
1
2
3
MUX
MUX
(D2)
(D1)
CP
A0
A1
A0
A1
0
1
A>B
1
1
1
1
0
多路选择器输入端表达式
Q2Q1
Q2Q1

## Slide 52: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
LDRB
A>B
1
0
LDRA
LDRB
CAP
00
01
11
10
a
b
c
d
T2
LDRB
Q1
Q2
CAP
Q2
Q1
LDRA
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
A>B
1
1
1
1
0
D2
D1
MUX2
MUX1
(D2)
(D1)
T1
Q1
Q2
Q2
Q1
Q2
Q1

## Slide 53: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
多路选择器型控制器举例2
S3
S0
S1
1/11
X3/10
S2
S4
S5
S6
X1/00
1/11
X4/00
X5/10
X2/00
X6/11
X/Z1Z2
 | Q2 | Q1 | Q0 | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | Z1 | Z2 | 条件
S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X1
S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X2
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
S2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X3
S3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
S4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X4
S5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X5
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X6
 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
S6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
D2
0
0
X3
1
1
0
X5
Q2
Q1
Q0
0
1
2
3
4
5
6
MUX
7
输入变量

## Slide 54
 | Q2 | Q1 | Q0 | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | Z1 | Z2 | 条件
S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X1
S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X2
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
S2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X3
S3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
S4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X4
S5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X5
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X6
 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
S6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0
1
2
3
Q1
Q2
4
5
6
D2
Q0
MUX
0
0
X3
1
1
0
7
X5
0
1
2
3
Q1
Q2
4
5
6
Z1
Q0
MUX
0
0
X3
1
0
1
1
0
1
2
3
Q1
Q2
4
5
6
D1
Q0
MUX
0
X2
X3
0
0
0
7
X6
0
1
2
3
Q1
Q2
4
5
6
D0
Q0
MUX
X1
0
X3
0
X4
1
7
0
0
1
2
3
Q1
Q2
4
5
6
Z2
Q0
MUX
0
0
0
1
X4
1
X6

## Slide 55
0
1
2
3
D2
D1
(D)
(D)
CP
A1
Q2
A2
Q1
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
A0
D0
Q0
0
1
2
3
4
5
6
7
(D)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
Z1
Zm
…
MUX
MUX
MUX
MUX
MUX
A2
A0
A1
A2
A0
A1
A1
A2
A0
A1
A2
A0
输入多路开关的数目取决状态码位数
输出多路开关的数目取决输出变量个数

## Slide 56: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
计数器型控制器
多路选择器型控制器
定序型控制器
  定序型控制器的基本思想是一对一法，即ASM流程图中有多少个状态，则使用多少个触发器，并依赖一组最新的代码实现状态转换。

## Slide 57: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
定序型控制器
LDRB
A>B
1
0
LDRA
LDRB
CAP
1000
0100
0010
0001
a
b
c
d
现态 |  |  |  | 次态 |  |  |  | 
Qa | Qb | Qc | Qd | Qa(D) | Qb(D) | Qc(D) | Qd(D) | 转移条件
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 初始Qa=1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A>B
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A>B

## Slide 58: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
定序型控制器

## Slide 59: 第七章 数字系统\第四节 小型控制器的设计
定序型控制器
4个
2个
某控制器的状态图如图所示。
1、请将该图转换为ASM图。
2、若采用“计数器型”控制器结构，控制器需要几个D触发器？
3、若采用“定序型”控制器结构，控制器需要几个D触发器？
例

## Slide 60: 第五节 微程序控制器的设计
第七章 数字系统

## Slide 61: 第七章 数字系统\第五节 微程序控制器的设计
微程序控制的基本思想：
  把所有的操作控制信号汇集一起编码成的微指令，存放在一个固件里。系统运行时，一条又一条地读出这些微指令，并执行，以控制各逻辑部件执行规定的操作。

## Slide 62: 第七章 数字系统\第五节 微程序控制器的设计
微程序控制的基本思想
微命令：控制部件通过控制线向执行部件发出的各种控制命令
微操作：执行部件接受微命令所执行的操作
微指令：在系统的一个基本周期（又称机器周期，一般由几个时钟周期组成）， 一组实现一定操作功能的微命令的组合。
一条微指令中包含若干微命令，它们并行执行微操作。
微程序：由若干条微指令组成的序列。

## Slide 63: 第七章 数字系统\第五节 微程序控制器的设计
微程序控制器的一般结构：
1.控制存储器：存放微程序的存储器
2.微命令寄存器
3.微地址寄存器
存放下一条微指令的地址
4.地址转移逻辑
若：微指令读出后直接给出下一条微指令的地址，这个地址就放在微地址寄存器。
若：微程序出现分支，地址转移逻辑电路去修改微地址寄存器的内容

## Slide 64: 作业
无
无